ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ КАДКИ ДЛЯ  ДЕРЕВА.

Комплектация:

- панель 1000х1000х100мм. – 2 шт

- панель 1000х800х100мм. – 2 шт.

- уголок монтажный 100х100х100мм – 8 шт.

- анкерный болт 10х60мм – 16 шт.

Необходимые инструменты:

- перфоратор

- сверло победитовое, для бетона, диаметр 10мм.

Инструкция по сборке:

- Кадка собирается непосредственно на месте установки и не предполагает переноса в сборе.

- Выставить две панели (1000х1000х100мм и 1000х800х100мм.)  под углом 90 градусов друг другу. Панели устанавливаются лицевой стороной наружу (лицевая сторона – с крошкой). Полоса с крошкой с внутренней стороны должна располагаться наверху.

- Каждые соседние панели соединяются изнутри при помощи 2-х металлических уголков и 4-х анкерных болтов.  Металлические уголки с внутренней стороны кадки  располагаются на расстоянии 150мм от верха и от низа панелей.  Приложить  уголки в месте стыка панелей по указанным выше размерам и через них разметить места под сверление углублений для анкерных болтов.

- Высверлить углубления глубиной не более 60мм с внутренней стороны панелей. Диаметр углубления 10мм.     ВАЖНО!!! Перфоратор использовать только в режиме сверления! Режим долбления использовать запрещено!

- Выставить панели заново и соединить двумя уголками изнутри, по высверленным углублениям, используя анкерные болты.

- Только после соединения первых 2-х панелей выставлять третью. Процесс повторить, начиная с п.2.